Приложение №1

к договору  №

от  ____июля 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг, включенных в заказ | Кол-во | Сроки поставки товара, выполнения работ, услуг | Требования, установленные Заказчиком, Уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг; требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, работ, услуг потребностям Заказчика. Используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, работ, услуг; максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водогрейного НР-18 в котельной колледжа | 1,0 (шт) | До 05.09.2016 | Котел водогрейный трубчатый стальной для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне самого устройства. Расчетное давление воды не более 6 Мпа (кгс/см²). Расчетная температура воды – не более 115⁰ С. Теплопроизводительность -0,5 Гкал/час. Поверхность нагрева – 60 м³. Объем водогрейного котла м³ - 2,5*2,2*1,8. Должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды 388 К (115⁰ С) и технической документации Ижевского филиала Гипрониихиммаш. Технические характеристики для комплекта поставки: для предохранительных клапанов - площадь сечения, мм²; для указателей уровня воды – место установки; для аппаратуры измерения, управления, автоматической защиты –тип (марка), ГОСТ или ТУ. Демонтаж старого котла и установка нового котла в котельной колледжа. |

| ЗАКАЗЧИК: АПОУ УР «ВМК МЗ УР» 427438, г. Воткинск, ул.Осипенко,5 ИНН/КПП 1828005472/182801001 Минфин Удмуртии (АПОУ УР «ВМК МЗ УР» л/с 31855730110) р/с 40601810500003000001 Отделение – НБ Удмуртская Республика г.Ижевск БИК 049401001 ИНН 2207010231 КПП 220701001 БИК 040173771 |  | ПОДРЯДЧИК: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ИНН 2207010231 КПП 220701001 БИК 040173771 |  | ЗАКАЗЧИК: АПОУ УР «ВМК МЗ УР» 427438, г. Воткинск, ул.Осипенко,5 ИНН/КПП 1828005472/182801001 Минфин Удмуртии (АПОУ УР «ВМК МЗ УР» л/с 31855730110) р/с 40601810500003000001 Отделение – НБ Удмуртская Республика г.Ижевск БИК 049401001 ИНН 2207010231 КПП 220701001 БИК 040173771 | ПОДРЯДЧИК: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ИНН 2207010231 КПП 220701001 БИК 040173771 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о.директора» _______________________Н.Ю.Казанцева М.П. |  | ______________________ _______________________/__________________/ |  | И.о.директора» _______________________Н.Ю.Казанцева М.П. | ______________________ _______________________/__________________/ |